项目主要技术要求

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空升降平台车 | 类型 | 曲臂式，电动自行式 | 1 |
|  |  | 最大平台高度 | 在水平延伸不小于4.5米的同时平台最大高度≥10.5米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | 最大平台高度+2米 |  |
|  |  | 最大作业幅度(水平延伸) | ≥7米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥220KG |  |
|  |  | 工作平台旋转角度 | 左右各90度，非关键性指标 |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 适合3人工作的尺寸 |  |
|  |  | 回转角度 | ≥350度 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等) |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性（3）工作平台自动调平（4）倾斜报警（5）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护（6）全动作报警（7）液压系统有自锁保护（8）配有黄色警示闪灯（9）有防倾覆系统 |  |
|  |  | 小臂要求 | 能上下转动≥70度，小臂长度≥1.2米，非关键性指标 |  |
|  |  | 充电器要求 | 有车载自动充电器，带电量显示，有电瓶电量低时报警及充满电后自动断电功能 |  |
|  |  | 其他要求 | 1、工作平台配有前射照明灯； 2、报价时提供工作半径图 |  |
|  |  | 产地 |  |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高空升降平台车 | 类型 | 电动自行，剪叉式 | 1 |
|  |  | 最大平台高度 | ≥16米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥18米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥360KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 适合3人工作的尺寸 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等)，平台车意外接触飞机，立即停止工作。 |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（4）液压系统有自锁保护；（5）配有黄色警示闪灯；（6）有防倾覆系统。(7)平台车意外接触飞机,立即停止工作 |  |
|  |  | 充电器要求 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |
|  |  | 产地 |  |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高空升降平台车 | 类型 | 曲臂式，双能源（电瓶48V350安时容量和柴油机驱动的交流发电机）自行式 | 1 |
|  |  | 发动机要求 | 12马力（8.9）千瓦 |  |
|  |  | 最大平台离地高度 | 13.87米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | 最大工作高度≥15.92米 |  |
|  |  | 最大作业幅度(水平延伸) | 7.65 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥220KG |  |
|  |  | 工作平台旋转角度 | 160 |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 1.83mx0.76mx1.05(长X宽X高) |  |
|  |  | 回转角度 | 355不连续 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌，如:比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等) |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置：（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）工作平台自动调平；（4）倾斜报警；（5）发动机故障自动关机及重复点火保护系统；（6）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（7）全动作报警；（8）液压系统有自锁保护；（9）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 小臂要求 | 小臂垂直旋转135度 |  |
|  |  | 充电器要求 | 内置充电器 |  |
|  |  | 其他要求 | 报价时提供工作半径图 |  |
|  |  | 产地 |  |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 高空升降平台车 | 类型 | 曲臂式，电动自行 | 1 |
|  |  | 发动机要求 | 电动马达 |  |
|  |  | 最大平台高度 | 13M |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥15M |  |
|  |  | 最大作业幅度(水平延伸) | 7M |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥500lb(230KG) |  |
|  |  | 工作平台旋转角度 | 4.65M |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 2人操作空间 |  |
|  |  | 回转角度 | 360度 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌，如:比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等) |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置：（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）工作平台自动调平；（4）倾斜报警；（5）发动机故障自动关机及重复点火保护系统；（6）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（7）全动作报警；（8）液压系统有自锁保护；（9）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 小臂要求 | 无 |  |
|  |  | 充电器要求 | 每次充电时间小于24小时 |  |
|  |  | 其他要求 | 报价时提供工作半径图； 2、能自动调整非平坦路面行驶 |  |
|  |  | 产地 | 美国JLG |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，电动自行 | 1 |
|  |  | 最大平台高度 | 10M |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥10米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | 平台承载能力≥1000lb(460KG)， 延展台承载能力≥120KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 1.7m*3M |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀（比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等） |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统，在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（4）液压系统有自锁保护；（5）配有黄色警示闪灯；（6）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 充电器要求 | 每次充电时间小于24小时 |  |
|  |  | 其他要求 | 剪式升降，电力驱动，有延展台 |  |
|  |  | 产地 | 美国JLG |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，带汽车底盘 | 1 |
|  |  | 底盘要求 | 2013年1月1日以后生产的庆铃底盘，带冷暖空调 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥13米 |  |
|  |  | 最大工作高度 |  |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥1000KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 适合4人以上工作的尺寸（含工具） |  |
|  |  | 控制系统 | 厂家标配，具有防水保护设施 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统（应急系统）在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（3）液压系统有自锁保护 |  |
|  |  | 其他要求 | 1、配有登车工作梯； 2、工作平台护栏为可折叠式； 3、配有安全带系扣装置； 4、H型支腿，每个支腿上配有黄色警示闪灯 |  |
|  |  | 产地 |  |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，柴油驱动自走式 | 2 |
|  |  | 发动机要求 | 柴油进口 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥10米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥12米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥650KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | ≥2.1米*3.5米 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀（比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等） |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统，在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（4）液压系统有自锁保护；（5）配有黄色警示闪灯；（6）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 其他要求 | 1、整车宽度≤4.5米； 2、最小离地间隙≥30cm； 3、最高处安装安全闪灯，车辆四周按照首都机场要求贴反光标识，车辆四角处选装可具备示廓功能的闪灯，需有四个安全撑脚,安全撑脚应贴黄色反光标识。 4、车辆在倒车和升降作业时，需有声光警告。该车辆应具有防撞限动装置。需安装前行照明灯。 5、工作平台四周须安装防护栏，防护栏的要求为： a.护栏有效高度不得低于1100mm，空隙间隔不大于400mmx500mm的钢性材料，至少能承受150kg的载荷。 b.护栏须连接可靠，锁止装置齐全有效，表面不得有明显的锈蚀。 c.根据操作人员的站立位置，允许使用水平推拉式护栏、由内向外的翻折式护栏，但不允许使用人员下蹲式操作的上、下提拉式护栏。 d.伸缩和内外翻折式护栏，应具有固定锁止装置。 |  |
|  |  | 产地 | 进口 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，柴油驱动自走式 | 1 |
|  |  | 发动机要求 | 柴油进口 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥5米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥7米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥350KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | ≥1米*2米 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀（比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等） |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统，在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（4）液压系统有自锁保护；（5）配有黄色警示闪灯；（6）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 其他要求 | 最高处安装安全闪灯，车辆四周按照首都机场要求贴反光标识，车辆四角处选装可具备示廓功能的闪灯，四个安全撑脚并贴反光标识，需安装前行照明灯。 |  |
|  |  | 产地 | 进口 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，柴油驱动自走式 | 1 |
|  |  | 发动机要求 | 进口或合资 柴油 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥2米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥4米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥250KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 1米*2米左右 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀（比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等） |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统，在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面；（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性；（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护；（4）液压系统有自锁保护；（5）配有黄色警示闪灯；（6）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 其他要求 | 最高处安装安全闪灯，车辆四周按照首都机场要求贴反光标识，车辆四角处选装可具备示廓功能的闪灯，四个安全撑脚并贴反光标识，需安装前行照明灯 |  |
|  |  | 产地 | 进口或国际品牌合资 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 高空升降平台车 | 类型 | 曲臂式，柴油发动机驱动 | 1 |
|  |  | 发动机要求 | 选用道依兹（Deutz）发动机 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥19.5米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥21.5米 |  |
|  |  | 最大作业幅度(水平延伸) | ≥17米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥220KG |  |
|  |  | 工作平台旋转角度 | 左右各80度 |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 适合2人工作的尺寸 |  |
|  |  | 回转角度 | 可360度旋转 |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(意、比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等) |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性（3）工作平台自动调平（4）倾斜报警（5）发动机故障自动关机及重复点火保护系统（6）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护（7）全动作报警（8）液压系统有自锁保护（9）有防倾覆系统 |  |
|  |  | 小臂要求 |  |  |
|  |  | 充电器要求 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 工作平台配有前射照明灯， 报价时提供工作半径图 可用于检修A330、B777、B747等大型飞机的垂直尾翼 |  |
|  |  | 产地 | 整车原装进口 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，柴油驱动自行式 | 2 |
|  |  | 发动机要求 | 选用道依兹（Deutz）或康明斯（Cummins）发动机 |  |
|  |  | 最大平台高度 | ≥10米 |  |
|  |  | 最大工作高度 | ≥12米 |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥1200KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 1、长≥3.5米（平台未延伸时），宽≥2.2米； 2、适合8人工作； 3、采用前、后可延伸平台 |  |
|  |  | 控制系统 | 厂家标配 |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护（4）液压系统有自锁保护（5）配有黄色警示闪灯（6）有防倾覆系统 |  |
|  |  | 充电器要求 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 工作平台配有前射照明灯； 具有快速和慢速档,可调节行驶速度； 平台为可延伸式； 可用于更换A330、B777等大型飞机APU， |  |
|  |  | 产地 | 整车原装进口 |  |

| 序号 | 名称 | 型号或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 高空升降平台车 | 类型 | 剪叉式，电动自行式 | 2 |
|  |  | 最大平台高度 | ≥12米 |  |
|  |  | 最大工作高度 |  |  |
|  |  | 工作平台最大载荷 | ≥360KG |  |
|  |  | 工作平台尺寸 | 适合3人工作的尺寸 |  |
|  |  | 回转角度 |  |  |
|  |  | 控制系统 | 电液比例控制(液压系统关键件采用进口知名品牌:如比例流量阀、比例放大器 、电磁换向阀、双向平衡阀、单向平衡阀(比例手柄、接近传感器 、起升平衡阀等) |  |
|  |  | 轮胎形式 | 实心泡沫充填无痕轮胎 |  |
|  |  | 安全装置 | 应包括但不局限于以下安全保护装置（1）具有辅助动力系统在机器主动力失效时，可帮助操作人员安全回到地面（2）行驶确认系统-增强操作者的警觉性和安全性（3）有防撞报警与保护装置，而且工作平台周边外侧和突出部位应有软性防撞材料包裹保护（4）液压系统有自锁保护（5）配有黄色警示闪灯（6）有防倾覆系统。 |  |
|  |  | 充电器要求 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |
|  |  | 产地 |  |  |