附件三：

南航RFID行李标签说明

| 1 | 电子标签特性 | 支持协议：IATA RP1740C、EPC Class 1 Gen 2、ISO/IEC 18000-6C 工作频率：860 ～ 960MHz 工作状态：无源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 材质：铝蚀刻 有效距离：大于4.5m 读取方位：3D 读取速度：≤0.02s 抗冲突性：具备抗冲突机制，工作区间内可同时正确识读至少1000个标签 |
|  |  | 工作温度：-40°C ～ 75°C 储存温度：-25°C ～ 60°C 工作湿度：20% ～ 90% RH |
|  |  | 有效使用寿命：≥10年 有效擦写次数：≥10万次 应用环境: 适用于包装纸、塑料、布料等 |
|  |  | 保护方案：提供完整、科学的数据备份、容灾方案。 安全机制：具备关键数据的保护，避免误操作和恶意破坏。 需求响应：能够满足当前RFID中转行李跟踪系统的应用需求，以保证系统整体最佳性能。 |
| 2 | 行李标签特性 | 支持协议：IATA RP1740C 标签材料：特种离型纸 尺寸：105mm * 50mm 表面设计：符合南航设计规范 粘贴方式：背胶 粘贴性能：能够适应任何行李表面材质 工作温度：-20°C ～ 75°C 储存温度：-15°C ～ 60°C 工作湿度：20% ～ 90% RH 备注：封装后的标签能够适应正常行李分拣现场的温湿度环境，具备抗磁场干扰、化学腐蚀能力。正常雨水淋湿状况仍可用。行李标签作一次性使用，随行李分拣流程地完成而结束工作周期 |